测无忧 M768BD PRO

这是一款新开发高性价比的安卓10.0工业级手持平板电脑，采用2.4GHZ十核处理器， 7寸电容触摸屏，8N螺旋天线，内置WIFI、4G模块，运用先进的工艺结构设计，机身轻薄，方便携带，坚固耐用，内置高容量电池，确保长时间野外工作。拥有行业级三防标准的它，行业应用也相当的广泛，如农业、林业、水利、工控、医疗、电信、电力、多媒体、国防、工业自动化设备、制造业等领域。

内置专业测无忧MGTG数据采集系统，具有强大的数据采集功能，集野外制图、航点存储坐标、计算长度、面积角度等各种野外测量数据测量，具有双坐标一键转换功能，同时，根据行业需求可开发定制版软件。

软件系统

专业的测无忧GIS数据采集系统：

装载测无忧（MGTG)移动GIS数据采集系统，轻松完成打点、测面积等野外测量工作。支持用户自定义地图及地图叠加，支持加载各种矢量化地图，可实时对矢量化数据进行属性数据更新查询等功能。

导航功能：

涵盖全国多个城市的导航及详图，具备智能沿路导航功能。 实时航行信息：实时显示速度、高度、航向、距离、时间、日期等信息。 记录信息：可储存航点（包含平面坐标、高度、时间、名称、描述和类型）,并支持航线法和航迹法测面积。

信息存储指标：

航点无数个，轨迹无数条，一条轨迹可连续记录8小时；航线无数条，每条可多达1000个航点。 面积计算：具备直观面积测量功能并可利用轨迹和航线计算面积，面积测量记录保存；面积测量结果具备 “平方米”、“亩”、“公顷”等多种单位。

坐标转换：

可设定用户自定义坐标系统，支持CGCS2000坐标,并且可同时查看WGS84、北京54、西安80及自定义坐标等多种坐标系。

数据后处理：

配套测无忧MGTG内业数据后处理软件，支持各种数据格式的导入与导出（EXCEL、

KML、TRL、MIF、DXF、SHP、TXT等格式），同时支持佳明、麦哲伦、ZYSTAR等多种GPS

品牌的数据的导入与导出，具有野外制图与打印功能。

技术指标

基本特性

处理器：2.4G Hz十核处理器

操作系统：Android 10.0

内存容量：8G RAM + 128G ROM EMCP

存储卡：内置TF卡接口，最高可支持128G扩展

RFID：可选

显示特性

显示屏：7.0寸 IPS/AFFS，450流明高亮，强光下可见

触摸屏：全钢化防刮多点触控电容屏，硬度大于8H

分辨率：1280*720

导航特性

内置北斗+GPS+GLONASS 芯片，单机精度1~3米，差分0.5~0.8米

支持A-GPS

通讯功能

4G全网通

SIM卡接口（大卡）：支持普通1.8/3.3V

WIFI:802.11B/G/N直连

蓝牙：支持

数据接口：TYPE-C

摄像头

后置1300万像素自动对焦电子闪光灯

前置800万像素

电源特性

11000mAh 大容量锂电池

扩展应用

内置收音机

内置麦克风支持语音属性信息采集

支持全新百度地图导航，出行安全无忧

内置立体声喇叭

支持1080P视频回放